## Slide 1: DİJİTAL GÖRÜNTÜ VE SES SIKIŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Dijital dünyada text,program,görüntü,ses ve diğer verilerin,daha az yer kaplaması ve daha çabuk iletilmesi için iki genel sıkıştırma mantığı vardır. Bunlar;
  Kayıpsız Sıkıştırmalar: Sıkıştırma yapılıp açıldıktan sonra orijinal veriler aynen elde edilir.
  Kayıplı Sıkıştırmalar: Sıkıştırma anında veya açma anında orijinal verilerin tümü elde edilemez.
Dijital teknolojinin ilk yıllarından bugüne,onlarca kayıplı ve kayıpsız veri sıkıştırma teknikleri geliştirilmiş olmasına karşın,görüntü ve ses için uyumlu olanları ancak birkaç tanedir. Bunlardan en önemlileri olan iki tanesini kısaca izah edelim.

## Slide 2: DİJİTAL GÖRÜNTÜ VE SES SIKIŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kuantalama Kodlama(Quantizing Coding)
Kuantalama kodlamada, resmi oluşturan noktacıkların değerlerini, karşılaştırarak, ardışık gelenlerin birbirleri arasındaki fark düşük ise, sıkıştırma oranına bağlı olarak bu farkı yokmuş gibi görme işlemidir.
Kısaca ; ardışık noktaların değerlerini, 14.18.21.22.20.22.15. olarak varsayarak, kuantalama tekniğindeki kodlamadan sonra, sıkıştırma değerini +2,-2 tutarsak, yani noktaların değerleri arasındaki fark +2,-2 arasında ise tek değerde(bir önceki noktanın değerinde) tutulur.
Yukarıdaki sıralamaya bu kodlamayı uygulayarak,14.18.21.21.21.21.15. olur.
Kuantalama teknikli kodlama,JPEG,MPEG sıkıştırmada kullanılır ve sıkıştırma oranı arttırılırsa,noktacıkların birbirinden olan fark toleransı arttırılır.

## Slide 3: DCT(Discrete Cosine Transform) Ayrık Kosinüs Dönüşümü
Elektronik görüntüde,ardışık karelerin olması nedeniyle,en yaygın sıkıştırma olarak DCT kullanılır.
DCT sıkıştırma tekniği,ardışık karelerin sıkıştırılması olan, MPEG-1,MPEG-2 formatlarında, tek kare yada fotoğraf görüntülerinin sıkıştırılması olan, JPEG formatında ve video konferans için kullanılan görüntü sıkıştırması, H-320 formatında hep DCT sıkıştırması kullanılmaktadır.
DCT kodlamayı kısaca özetlemek gerekirse, dijital görüntüyü oluşturan noktacıklar pixel, (720 yatay 567 dikey noktacık) her kare görüntü için, 8 yatay 8 dikey noktacıktan oluşturulan bloklara ayrılır. Her blokta 64 noktacık(pixel) bulunur. Ardışık gelen, iki yatay iki dikey blok bir arada makro bloğu oluştururlar.(Renk bilgileri ile birlikte makro blok 4:2:2 sisteminde,8 adet bloktan oluşur.) her blok içindeki 64 pixel,DCT kodlamaya tutarak,noktacıkların renk ton değerlerinin farkları ve değerler mümkün olduğu kadar “0” değerine çekilir.

## Slide 4: DCT(Discrete Cosine Transform) Ayrık Kosinüs Dönüşümü
Blok içindeki nokta değerlerinin “0”a yaklaştırılması,oldukça karmaşık işlemlerden geçirilmesiyle sağlanır. 8×8 noktacık bloğunun,sol üst baştaki takip eden noktaları,ortalama DC değeri olarak atanır ve takip eden noktaların, bu değere ( ortalama DC değerine) göre, farkları yazılır.
64 noktacık, zig zag okuma sıralaması ile seri veriler olarak dizilir, bu seri verileri RLC yada diğer adayla RLE kodlaması uygulanarak,ardışık tekrarlar yok edilir. Yetersiz olan RLE kodlaması ayrı bir donanım tablosu sayesinde sembollenerek,VLC kodlamasına tutulur ve DCT kodlama işlemi tamamlanır.

## Slide 5: DCT KODLAMANIN PRENSİBİ
Analog Sıkıştırma:
Analog görüntülerin sıkıştırılması,zamanda sıkıştırma,olarak kabul edilebilir.
Analog görüntü sıkıştırmada, görüntü sinyalinin frekansı da aynı sıkıştırma oranı kadar arttığından,işlenmesi zor olmaktadır(2 kat analog sıkıştırma uygulanan bir TV sinyalinin frekansı 5.5 mhz’den 11 mhz’e çıkmaktadır.)

## Slide 6: DCT KODLAMANIN PRENSİBİ
Dijital Sıkıştırma: TV sinyalleri dijital sıkıştırmasının temelinde, üç ana esas bulunmaktadır.
TV sinyalinde kullanılmayan satırların ve satırlarda kullanılmayan(resim olmayan) bölümlerin kısaltılması için sıkıştırma yapılır.
TV görüntüsündeki her karede,satırlar boyunca aynı renk ve tonda,pek çok bölge bulunur. Bir TV karesi içindeki, benzer,aynı değerdeki noktaların tekrarlanmasını yok ederek,yapılan sıkıştırmaya, Kare içi Sıkıştırma(INTRA FRAME) adı verilir.
Diğer bir sıkıştırma ise TV görüntüsünde,saniyede 25 kare geçmesine dayanır. Görüntüde,kamera, obje oyuncu hareketi yok ise kareler arası değişiklik ya yoktur yada çok az olur. Hele sabit kamera ile yapılmış çekimlerde, 1-2 saniyelik görüntülerde,25-50 kare boyunca, hep aynı kare ekrandadır. O zaman “tümüyle aynı olan bu kareler neden gönderilsin?” sorusuyla, dijital sıkıştırmada en başarılı teknikler,MPEG serisi üretilmiştir. Bu sistemde 1. görüntü karesi,kendi içinde sıkıştırılarak gönderilmekte ve takip eden kareler için sadece birinci kareye göre farklılıkları gönderilmektedir. Resim kalitesinde kayıp olmadan, çok yüksek oranda sıkıştırma yapabilen bu sisteme, Kareler Arası Sıkıştırma(Interframe compression) adı verilir.